## Slide 1
Санкт-Петербургский государственный университет
Июнь 2026
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА · МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
Разработка системы автоматического
детектирования нефтяных разливов
в акваториях арктических портов
по данным спутниковой радиолокационной съёмки
Байханов Владислав Камолович
Выпускник магистратуры, программа «Искусственный интеллект и наука о данных»
Митько Арсений Валерьевич
Научный руководитель, к.т.н., доцент
Филиппова Надежда Анатольевна
Рецензент, д.т.н., профессор, МАДИ

## Slide 2
Актуальность и проблема
2 / 18
> 700 тыс. т/год
углеводородов в Мировой океан ежегодно; доля Арктики растёт
В 5–10 раз медленнее
разлагается нефть в холодных водах → долгосрочный ущерб
> 80 % времени
облачность и полярная ночь: оптические спутники бесполезны
Sentinel-1 SAR
всепогодный круглосуточный мониторинг — единственный выход
Главная проблема: ложные цели
Лёд, биоплёнки и штиль дают тёмные пятна — неотличимые от нефти на SAR-снимке. У классических методов до 70 % ложных срабатываний. → Нужна трёхклассовая модель: вода / нефть / лёд+суша.
Кольский залив, Sentinel-1 2024 — временно́й ряд детектирования разлива мазута 11.09.2024

## Slide 3
Цель и задачи работы
3 / 18
Цель: автоматизация детектирования нефтяных разливов в акваториях арктических портов по данным Sentinel-1 за счёт трёхклассовой нейросетевой модели семантической сегментации, обеспечивающей F1-меру для класса «нефть» не ниже 0,85.
Задачи:
1
Выявить ограничения существующих методов и обосновать выбор архитектуры
2
Разработать методику формирования датасета и обучить модель
3
Реализовать программный прототип — модульный конвейер обработки
4
Провести экспериментальную оценку и сравнительный анализ

## Slide 4
Научная новизна
4 / 18
Трёхклассовая схема
вода / нефть / лёд + суша
Вместо бинарной «нефть — фон» из всех известных работ. Начальные формы льда вынесены в отдельный класс — прямая борьба с главным источником ложных тревог в Арктике.
Арктический датасет
методика разметки
Полигональная разметка Кольского залива в QGIS с привлечением метеоданных реанализа ERA5 и навигационных данных AIS.
Адаптация архитектуры
DeepLabV3+ / scSE / Dice-BCE
ResNet-50 с блоками внимания scSE адаптирован к одноканальным SAR-данным; дисбаланс классов устранён взвешенной функцией потерь.

## Slide 5
Существующие методы и их ограничения
5 / 18
Метод / работа | Тип | Многоклассо- вость | Учёт ложных целей льда | Арктич. данные
Метод Оцу (2024) | порог | — | — | —
U-Net, Krestenitis (2019) | DL, бинарн. | — | — | —
GLCM + CNN (2025) | текстуры | — | частично | —
Порог μ−1,5σ (практика) | порог | — | — | —
DeepLabV3+ scSE (наст. работа) | DL, 3 класса | + | + | +
Вывод: во всех аналогах — бинарная схема, нет отдельного класса льда → до 70 % ложных тревог в арктических акваториях.

## Slide 6
Архитектура решения
6 / 18
Трёхэтапный модульный конвейер обработки SAR-сцены
65 сек
обработка одной сцены
Python · PyTorch
стек реализации
NVIDIA RTX 3090
вычисления
Открытый код
GitHub

## Slide 7
Датасет и обучение
7 / 18
1125 сцен → 4128 тайлов 256×256
1112 сцен MKLab Krestenitis + 13 собственных сцен Кольского залива; деление 70 / 20 / 10 на уровне сцен.
Сходимость: 78 эпох, лучшее mIoU = 0,84
Главная сложность — дисбаланс классов
Пиксели нефти — менее 2,4 %. Решение: взвешенная Dice-BCE, вес класса «нефть» повышен до 9,8.

## Slide 8
Результаты на тестовой выборке
8 / 18
F1 = 0,89
класс «нефть»
mIoU = 0,82
средняя по классам
95,8 %
общая точность
Целевой критерий F1 ≥ 0,85 выполнен ✓

## Slide 9
Сравнение с методами-аналогами
9 / 18
• +0,18 к F1 по сравнению с пороговым методом Оцу
• Превосходство над всеми 4 альтернативными методами по всем метрикам
• Прирост за счёт scSE-внимания и трёхклассовой схемы

## Slide 10
Переносимость на другие акватории
10 / 18
• Кольский залив — F1 = 0,89 (обучение)
• Варандей — F1 = 0,84 (перенос)
• Сабетта — F1 = 0,76 (перенос)
Вывод
Методика принципиально применима; для тяжёлых ледовых акваторий требуется целевое дообучение.

## Slide 11
Типы ложных целей по акваториям
11 / 18
Варандей: разметка look-alike и детекция тёмных зон
Печенга
безлёдный тип: ветровые тени и биогенные плёнки
Варандей
сезонный первогодний дрейфующий лёд
Сабетта
жировой и ниласовый лёд, припай — самая сложная акватория

## Slide 12
Заключение
12 / 18
Цель достигнута: F1 = 0,89 при целевом критерии ≥ 0,85. Все четыре задачи решены.
✓
Систематизированы ограничения методов, обоснован выбор архитектуры
✓
Создан комбинированный датасет с оригинальной трёхклассовой разметкой
✓
Реализован программный прототип-конвейер, код в открытом доступе
✓
Экспериментально подтверждено превосходство над пороговыми методами
Практическая значимость
Применимость в системах экологического мониторинга арктических портов — в интересах Росприроднадзора, МЧС, «Морспасслужбы» и мониторинга Северного морского пути.

## Slide 13
Спасибо за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы
Байханов Владислав Камолович
Санкт-Петербургский государственный университет · 2026
13 / 18

## Slide 14
РЕЗЕРВНЫЙ СЛАЙД
DeepLabV3+ с энкодером ResNet-50
14 / 18
1
Энкодер ResNet-50 — извлечение признаков из SAR-тайла 256×256; предобучен на ImageNet, адаптирован к 1-канальному входу
2
ASPP — Atrous Spatial Pyramid Pooling — параллельные свёртки с коэффициентами разрежения 6/12/18 + image-level pooling: охват разномасштабного контекста пятен
3
scSE-внимание — spatial + channel Squeeze-and-Excitation: усиление информативных каналов и пространственных зон
4
Декодер — объединение низко- и высокоуровневых признаков, апсемплинг до исходного разрешения, попиксельная классификация на 3 класса

## Slide 15
РЕЗЕРВНЫЙ СЛАЙД
Функция потерь и гиперпараметры
15 / 18
Комбинированная функция потерь Dice-BCE
L = L_Dice + L_BCE с весами классов для устранения дисбаланса. Dice работает с перекрытием масок, BCE — с попиксельной вероятностью.
Класс | Вес
вода | 0,3
нефть | 9,8
лёд + суша | 1,2
Параметры обучения
Оптимизатор
AdamW
Learning rate
1·10⁻⁴
Weight decay
1·10⁻⁴
Расписание LR
ReduceLROnPlateau
Эпохи / batch
100 / 8
Аугментации
повороты, отражения, TTA ×4

## Slide 16
РЕЗЕРВНЫЙ СЛАЙД
Предобработка SAR в ESA SNAP
16 / 18
1
Apply Orbit File — уточнение параметров орбиты спутника
2
Thermal Noise Removal — удаление теплового шума сенсора
3
Радиометрическая калибровка — перевод в σ⁰ (коэффициент обратного рассеяния)
4
Фильтр Ли 7×7 — подавление спекл-шума с сохранением границ
5
Range-Doppler коррекция — геометрическая привязка к местности
6
Перевод в дБ — логарифмическая шкала [−35; 0] дБ

## Slide 17
РЕЗЕРВНЫЙ СЛАЙД
Метрики оценки качества
17 / 18
Precision — доля верных среди предсказанных пикселей «нефть»
Recall — доля найденных среди всех истинных пикселей «нефть»
F1-score — гармоническое среднее Precision и Recall — основная метрика
IoU / mIoU — отношение пересечения к объединению масок; mIoU — среднее по классам
Accuracy — доля верно классифицированных пикселей всех классов

## Slide 18
РЕЗЕРВНЫЙ СЛАЙД
Разбор матрицы ошибок
18 / 18
• Основная ошибка — 8,4 % пикселей нефти отнесены к «лёд + суша»
• Причина — физически схожие тёмные сигнатуры обратного рассеяния
• Класс «вода» распознаётся с точностью 96,2 %
• Класс «лёд + суша» — 96,0 %; смешение с нефтью лишь 2,7 %
• Вывод — модель устойчиво разделяет три класса; остаточная путаница ожидаема физически